## Slide 1: Battery NTC Use Notice
Internal Use
Copyright © MediaTek Inc. All rights reserved.
WCP1/SA1/PT
Tim_Lee

## Slide 2: 危險場景 (若未使用NTC for 溫度量測)
智能機(smart phone)常被用為車上導航機使用,若將手機置於車上擋風玻璃上(加強通訊),且又是一個豔陽日(日光直接照射電池).
此時,使用者又插上手機充電器, 若手機設計上未使用NTC 來量測電池/手機溫升, 電池充電造成的溫升加上外部環境的加溫,雙重溫升條件,非常有可能造成電池的過熱而發生”爆炸”現象.
 強烈建議一定要使用有NTC內建的電池 !!

## Slide 3: Thermal Detection by NTC
2012/6/8
Copyright © MediaTek Inc. All rights reserved.
3
RNTC: Negative temperature coefficient thermistor (in battery pack)
MT6329’s BATON is through the NTC thermistor to achieve thermal detection.
 If no this NTC, temperature change can’t be sensed.

## Slide 4: Recommended location of NTC in battery pack
Recommended location of NTC in battery pack
  NTC thermistor 遠離 P+ and P- !!
  (避免充電IC溫升影響電芯溫度量測)
  NTC thermistor 貼附於靠近電芯的PCB 板面!!
10K 1% NTC
P+
P-